| XtraDrain folyóka rendszer saját lejtés nélkül |
| --- |
| 11000 | X 100 C típusú folyókatest, Drainlock rácsrögzítéssel antracit színű műanyagból műanyag élvédelemmel, nút-féder csatlakozású kialakítással, vízzáró horonnyal, kiüthető függőleges csőcsatlakozási lehetőséggel, oldalirányú csatlakozási lehetőséggel L-T és keresztcsatlakozás kialakításához 1,0 m Beép.szél: 13,8cm Beép.mélység: 15cm |
| 11100 | X 100 S típusú folyókatest, Drainlock rácsrögzítéssel antracit színű műanyagból horganyzott acél élvédelemmel, nút-féder csatlakozású kialakítással, vízzáró horonnyal, kiüthető függőleges csőcsatlakozási lehetőséggel, oldalirányú csatlakozási lehetőséggel L-T és keresztcsatlakozás kialakításához 1,0 m Beép.szél: 13,8cm Beép.mélység: 15cm |
| 11004 | X 100 C típusú alacsony folyókatest, 7,5 cm építési magassággal, Drainlock rácsrögzítéssel antracit színű műanyagból, műanyag élvédelemmel, nút-féder csatlakozású kialakítással, vízzáró horonnyal, kiüthető függőleges csőcsatlakozási lehetőséggel, 1,0m Beép.szél: 13,8cm Beép.mélység: 7,5cm |
| 11104 | X 100 S típusú alacsony folyókatest, 7,5 cm építési magassággal, Drainlock rácsrögzítéssel antracit színű műanyagból, műanyag élvédelemmel, nút-féder csatlakozású kialakítással, vízzáró horonnyal, kiüthető függőleges csőcsatlakozási lehetőséggel, 1,0m Beép.szél: 13,8cm Beép.mélység: 7,5cm |
| 11005 | X 100 C típusú alacsony folyókatest, 10 cm építési magassággal, Drainlock rácsrögzítéssel antracit színű műanyagból, műanyag élvédelemmel, nút-féder csatlakozású kialakítással, vízzáró horonnyal, kiüthető függőleges csőcsatlakozási lehetőséggel, 1,0m Beép.szél: 13,8cm Beép.mélység: 10cm |
| 11105 | X 100 S típusú alacsony folyókatest, 10 cm építési magassággal, Drainlock rácsrögzítéssel antracit színű műanyagból, műanyag élvédelemmel, nút-féder csatlakozású kialakítással, vízzáró horonnyal, kiüthető függőleges csőcsatlakozási lehetőséggel, 1,0m Beép.szél: 13,8cm Beép.mélység: 10cm |
| 11385 | X 100 típusú zsomp-akna (folyóka alatt a kifolyó csonkra csatlakoztatva), antracit színű műanyagból, szennyfogó vödörrel, DN 150 adapterrel, forgatható-és magasságilag állítható kifolyócsonkkal, választható kifolyás DN100/150, építési magasság 51cm vagy 28 cm. |
| 2400 | Kombi homloklap műanyagból folyóka elejére és végére műanyag élvédelmű folyókákhoz. |
| 11086 | Kombi homloklap műanyagból normál magasságú folyóka elejére és végére horganyzott acél élvédelmű folyókákhoz. |
| 11085 | Kombi homloklap műanyagból alacsony magasságú folyóka elejére és végére horganyzott acél élvédelmű folyókákhoz. |
| 11087 | Csôcsonkos homloklap műanyagból, DN 100 csatlakozással |
| 11191 | Bűzzár műanyagból, bekötőaknához, választható kicsatlakozással DN 100 méretben, gumitömítéssel |
| 11192 | Bűzzár műanyagból, bekötőaknához, választható kicsatlakozással DN 150 méretben, gumitömítéssel |
| 11285 | Függőleges csőcsatlakozó adapter műanyagból, DN 100 méretben, gumitömítéssel |
| 11286 | Függőleges csőcsatlakozó adapter műanyagból, DN 150 méretben, gumitömítéssel |
| DrainLock rácsok |
| 12610 | MULTILINE V100S/G horganyzott acél bordás rács A15 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 1,0 m |
| 12611 | MULTILINE V100S/G horganyzott acél bordás rács A15 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 12614 | MULTILINE V100S/G horganyzott acél bordás rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 1,0 m |
| 12615 | MULTILINE V100S/G horganyzott acél bordás rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 12626 | MULTILINE V100S/G horganyzott acél hálós rács (30x15 mm) B125 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 1,0 m |
| 12627 | MULTILINE V100S/G horganyzott acél hálós rács (30x15 mm) B125 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 12670 | MULTILINE V100S/G öntöttvas bordás rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 12671 | MULTILINE V100S/G öntöttvas bordás rács D400- E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 12673 | MULTILINE V100S/G öntöttvas hosszbordás rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 12674 | MULTILINE V100S/G öntöttvas hosszbordás rács D400 - E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 12675 | MULTILINE V100S/G öntöttvas bordás rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m Résszélesség: 5mm Tömeg: 3,8kg |
| 12676 | MULTILINE V100S/G öntöttvas bordás rács B125 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 12680 | MULTILINE V100S/G kompozit bordás rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 12684 | MULTILINE V100S/G kompozit bordás rács B125 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 12686 | ACO Eyeled fekete kompozit rács B125 terhelésre, V100-as folyókához 1 db világítóelemmel. Elem hossz: 0,5m |
| 132042 | MULTILINE V100S/G Freestyle öntöttvas rács, ''Flag''. D400 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |