| XtraDrain folyóka rendszer saját lejtés nélkül |
| --- |
| 11011 | X 150 C típusú folyókatest, Drainlock rácsrögzítéssel antracit színű műanyagból, műanyag élvédelemmel, nút-féder csatlakozású kialakítással, vízzáró horonnyal, kiüthető függőleges csőcsatlakozási lehetőséggel, oldalirányú csatlakozási lehetőséggel L-T és keresztcsatlakozás kialakításához, 1,0m Beép.szél: 18,8cm Beép.mélység: 21cm |
| 11111 | X 150 S típusú folyókatest, Drainlock rácsrögzítéssel antracit színű műanyagból, horganyzott acél élvédelemmel, nút-féder csatlakozású kialakítással, vízzáró horonnyal, kiüthető függőleges csőcsatlakozási lehetőséggel, oldalirányú csatlakozási lehetőséggel L-T és keresztcsatlakozás kialakításához, 1,0m Beép.szél: 18,8cm Beép.mélység: 21cm |
| 11386 | X 150 típusú zsomp-akna (folyóka alá a kifolyó csonkra), antracit színű műanyagból, szennyfogó vödörrel, DN 150 adapterrel, forgatható-és magasságilag állítható kifolyócsonkkal, választható kifolyás DN100/150, építési magasság 51cm vagy 28 cm |
| 11093 | Kombi homloklap műanyagból folyóka elejére és végére |
| 11094 | Csőcsonkos homloklap műanyagból, DN 150 csatlakozással |
| 11191 | Bűzzár műanyagból, bekötőaknához, választható kicsatlakozással DN 100 méretben, gumitömítéssel |
| 11192 | Bűzzár műanyagból, bekötőaknához, választható kicsatlakozással DN 150 méretben, gumitömítéssel |
| 11288 | Függőleges csőcsatlakozó adapter műanyagból, DN 150 méretben, gumitömítéssel |
| DrainLock rácsok |
| 13073 | MULTILINE V150S/G öntöttvas hosszbordás rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 13074 | MULTILINE V150S/G öntöttvas hosszbordás rács D400/E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 13018 | MULTILINE V150S/G horganyzott acél hálós rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 1,0 m Hálóméret: 20x25 mm |
| 13019 | MULTILINE V150S/G horganyzott acél hálós rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m Hálóméret: 20x25 mm |
| 13020 | MULTILINE V150S/G horganyzott acél hálós rács D400 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 1,0 m |
| 13021 | MULTILINE V150S/G horganyzott acél hálós rács D400 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 13070 | MULTILINE V150S/G öntöttvas bordás rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 13071 | MULTILINE V150S/G öntöttvas bordás rács D400 - E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m Szélesség: 173 mm |
| 132047 | MULTILINE V150 Freestyle öntöttvas rács, ''Flensburger Welle''. D400 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 132045 | MULTILINE V150 Freestyle öntöttvas rács, ''Flag''. D400 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 132066 | MULTILINE V150 Freestyle öntöttvas rács, ''Leaf''. D400 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 132077 | MULTILINE V150 Freestyle öntöttvas rács, ''Square''. D400 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |