0175.13.17

ACO MULI® Pro PE-K-15 duo automata kompakt átemelő berendezés fekália tartalmú szennyvízre PE tartállyal (520 l). Szivattyú: 2 db Feszültség=400V, áramfelvétel=3,6 A, P1=2,01 kW, P2=1,5 kW, fordulatszám=1450/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, visszafolyás-gátlóval, tolózárral, nadrágidommal, mikroprocesszoros vezérléssel. Súly: 295 kg, szivattyú védelem IP 68, vezérlés védelem IP 54

0175.13.18

ACO MULI® Pro PE-K-22 duo automata kompakt átemelő berendezés fekália tartalmú szennyvízre PE tartállyal (520 l). Szivattyú: 2 db Feszültség=400V, áramfelvétel=5,2 A, P1=2,94 kW, P2=2,2 kW, fordulatszám=1450/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, visszafolyás-gátlóval, tolózárral, nadrágidommal, mikroprocesszoros vezérléssel. Súly: 310 kg, szivattyú védelem IP 68, vezérlés védelem IP 54

0175.13.19

ACO MULI® Pro PE-K-30 duo automata kompakt átemelő berendezés fekáliatartalmú szennyvízre PE tartállyal (520 l). Szivattyú: 2 db Feszültség=400V, áramfelvétel=6,6 A, P1=3,87 kW, P2=3,0 kW, fordulatszám=1450/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, visszafolyás-gátlóval, tolózárral, nadrágidommal, mikroprocesszoros vezérléssel. Súly: 350 kg, szivattyú védelem IP 68, vezérlés védelem IP 54

0175.13.20

ACO MULI® Pro PE-K-55 duo automata kompakt átemelő berendezés fekáliatartalmú szennyvízre PE tartállyal (520 l). Szivattyú: 2 db Feszültség=400V, áramfelvétel=11,6 A, P1=6,71 kW, P2=5,5 kW, fordulatszám=1450/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, visszafolyás-gátlóval, tolózárral, nadrágidommal, mikroprocesszoros vezérléssel. Súly: 425 kg, szivattyú védelem IP 68, vezérlés védelem IP 54

0175.13.21

ACO MULI® Pro PE-K-75 duo automata kompakt átemelő berendezés fekáliatartalmú szennyvízre PE tartállyal (520 l). Szivattyú: 2 db Feszültség=400V, áramfelvétel=15,5 A, P1=8,97 kW, P2=7,5 kW, fordulatszám=1450/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, visszafolyás-gátlóval, tolózárral, nadrágidommal, mikroprocesszoros vezérléssel. Súly: 495 kg, szivattyú védelem IP 68, vezérlés védelem IP 54