1206.00.01

ACO MULI-MINI-DDP 1.1 duo automata kompakt átemelő PE tartállyal (195 l), Szivattyú: 2 db Feszültség=400V, áramfelvétel=1,3 A, P1=0,7 kW, P2=0,55 kW, fordulatszám=2900/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, Mikroprocesszoros vezérlés 1,5 m kábellel, Súly:66 kg

1206.00.02

ACO MULI-MINI-DDP 1.2 duo automata kompakt átemelő PE tartállyal (195 l), Szivattyú: 2 db Feszültség=400V, áramfelvétel=2,6 A, P1=1,5 kW, P2=1,1 kW, fordulatszám=2900/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, Mikroprocesszoros vezérlés 1,5 m kábellel, Súly:74 kg

1206.00.03

ACO MULI-MINI-DWP 1.1 duo automata kompakt átemelő PE tartállyal (195 l), Szivattyú: 2 db Feszültség=230V, áramfelvétel=3,6 A, P1=0,8 kW, P2=0,55 kW, fordulatszám=2900/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, Mikroprocesszoros vezérlés 1,5 m kábellel, Súly:66 kg

1206.00.04

ACO MULI-MINI-DWP 1.2 duo automata kompakt átemelő PE tartállyal (195 l), Szivattyú: 2 db Feszültség=230V, áramfelvétel=8,2 A, P1=1,8 kW, P2=1,1 kW, fordulatszám=2900/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, Mikroprocesszoros vezérlés 1,5 m kábellel, Súly:74 kg