1206.00.05

ACO MULI-MINI-MDP 1.1 mono automata kompakt átemelő PE tartállyal (190 l), Szivattyú: 1 db Feszültség=400V, áramfelvétel=1,3 A, P1=0,7 kW, P2=0,55 kW, fordulatszám=2900/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, Mikroprocesszoros vezérlés 1,5 m kábellel, Súly:50 kg

1206.00.06

ACO MULI-MINI-MDP 1.2 mono automata kompakt átemelő PE tartállyal (190 l), Szivattyú: 1 db Feszültség=400V, áramfelvétel=2,6 A, P1=1,5 kW, P2=1,1 kW, fordulatszám=2900/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, Mikroprocesszoros vezérlés 1,5 m kábellel, Súly:54 kg

1206.00.07

ACO MULI-MINI-MWP 1.1 mono automata kompakt átemelő PE tartállyal (190 l), Szivattyú: 1 db Feszültség=230V, áramfelvétel=3,6 A, P1=2,0 kW, P2=0,55 kW, fordulatszám=2900/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, Mikroprocesszoros vezérlés 1,5 m kábellel, Súly:50 kg

1206.00.08

ACO MULI-MINI-MWP 1.2 mono automata kompakt átemelő PE tartállyal (190 l), Szivattyú: 1 db Feszültség=230V, áramfelvétel=8,2 A, P1=1,2 kW, P2=1,1 kW, fordulatszám=2900/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, Mikroprocesszoros vezérlés 1,5 m kábellel, Súly:54 kg