Folyóka testek:

105119

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 50 mm.

105120

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 65 mm

105121

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 80 mm

105122

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 95 mm

105123

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 110 mm

105124

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 125 mm

105127

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 50 mm.

105128

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 65 mm

105129

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 80 mm

105130

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 95 mm

105131

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 110 mm

105132

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 125 mm

105135

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 2000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 50 mm.

105136

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 2000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 65 mm

105137

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 2000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 80 mm

105138

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 2000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 95 mm

105139

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 2000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 110 mm

105140

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 2000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 125 mm

105143

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 3000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 50 mm.

105144

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 3000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 65 mm

105145

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 3000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 80 mm

105146

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 3000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 95 mm

105147

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 3000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 110 mm

105148

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 3000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 125 mm

105151

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 50-65 mm

105152

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 65-80 mm

105155

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 50-65 mm.

105156

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 65-80 mm

105157

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 80-95 mm

105158

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 95-110 mm

105161

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 2000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 50-65 mm.

105162

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 2000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 65-80 mm

105163

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 2000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 80-95 mm

105164

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 2000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 95-110 mm

105165

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 2000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 110-125 mm

105168

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 3000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 50-65 mm.

105169

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 3000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 65-80 mm

1051470

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 3000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 80-95 mm

105171

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 3000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 95-110 mm

105172

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 3000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 110-125 mm

408821

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 6000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 50-80 mm

408822

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 6000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 65-95 mm

408823

ACO MODULAR 125 folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 6000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 95-125 mm

409812

ACO MODULAR 125 folyókatest sarokelem 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 515+515 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 50 mm.

409813

ACO MODULAR 125 folyókatest sarokelem 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 515+515 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 65 mm

409814

ACO MODULAR 125 folyókatest sarokelem 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 515+515 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 80 mm

409815

ACO MODULAR 125 folyókatest sarokelem 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 515+515 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 95 mm

409816

ACO MODULAR 125 folyókatest sarokelem 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 515+515 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 110 mm

409817

ACO MODULAR 125 folyókatest sarokelem 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 515+515 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 125 mm

409824

ACO MODULAR 125 folyókatest T idom 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500+515 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 50 mm.

409825

ACO MODULAR 125 folyókatest T idom 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500+515 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 65 mm

409826

ACO MODULAR 125 folyókatest T idom 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500+515 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 80 mm

409827

ACO MODULAR 125 folyókatest T idom 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500+515 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 95 mm

409828

ACO MODULAR 125 folyókatest T idom 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500+515 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 110 mm

409829

ACO MODULAR 125 folyókatest T idom 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500+515 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 125 mm

Vízkivételes elemek:

105175

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 50 mm.

105176

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 65 mm.

105177

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 80 mm.

105178

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 95 mm.

105179

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 110 mm.

105180

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 125 mm.

105183

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 50 mm.

105184

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 65 mm.

105185

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 80 mm.

105186

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 95 mm.

105187

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 110 mm.

105188

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 125 mm.

415946

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 50 mm.

415947

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 65 mm.

415948

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 80 mm.

415949

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 95 mm.

415950

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 110 mm.

415951

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 125 mm.

415952

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 50 mm.

415953

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 65 mm.

415954

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 80 mm.

415955

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 95 mm.

415956

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 110 mm.

415957

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 125 mm.

409732

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 50 mm.

409736

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 65 mm.

409740

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 80 mm.

409744

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 95 mm.

409724

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 110 mm.

409728

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 500 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 125 mm.

409708

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 50 mm.

409712

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 65 mm.

409716

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 80 mm.

409720

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 95 mm.

409700

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 110 mm.

409704

ACO MODULAR 125 végkivezetéses folyókatest 1.4301 rozsdamentes acélból V profillal, 110 mm átmérőjű függőleges csőcsonkkal, Easyfix magassági állító csavarokkal, bebetonozó karmokkal, karimás csatlakozással, gumitömítéssel. Beépítési hossz: 1000 mm, beépítési szélesség 153mm, fenék mélység 125 mm.

Folyóka rácsok:

21610

ACO Modular 125 csúszásmentes hálós rács folyókához, savazott, és elektrolitikus felületkezeléssel 1.4301 rozsdamentes acélból, L terhelési osztályra. L=1000 mm

21710

ACO Modular 125 csúszásmentes hálós rács folyókához, savazott, és elektrolitikus felületkezeléssel 1.4301 rozsdamentes acélból, L terhelési osztályra. L=500 mm

414130

ACO Modular 125 csúszásmentes hálós rács folyókához, savazott, és elektrolitikus felületkezeléssel 1.4301 rozsdamentes acélból, L terhelési osztályra. L=375 mm

21741

ACO Modular 125 csúszásmentes létra rács folyókához, savazott, és elektrolitikus felületkezeléssel 1.4301 rozsdamentes acélból, C250 terhelési osztályra. L=1000 mm

21740

ACO Modular 125 csúszásmentes létra rács folyókához, savazott, és elektrolitikus felületkezeléssel 1.4301 rozsdamentes acélból, C250 terhelési osztályra. L=500 mm

414134

ACO Modular 125 csúszásmentes létra rács folyókához, savazott, és elektrolitikus felületkezeléssel 1.4301 rozsdamentes acélból, C250 terhelési osztályra. L=375 mm

96818

ACO Modular Heelsafe rács folyókához, savazott, és elektrolitikus felületkezeléssel 1.4301 rozsdamentes acélból, B125 terhelési osztályra. L=1000 mm

96819

ACO Modular Heelsafe rács folyókához, savazott, és elektrolitikus felületkezeléssel 1.4301 rozsdamentes acélból, B125 terhelési osztályra. L=500 mm

414135

ACO Modular Heelsafe rács folyókához, savazott, és elektrolitikus felületkezeléssel 1.4301 rozsdamentes acélból, B125 terhelési osztályra. L=375 mm