0175.06.74

ACO MULI® Pro 2.1 VA duo automata kompakt átemelő berendezés fekália tartalmú szennyvízre rozsdamentes acél tartállyal (365 l). Szivattyú: 2 db Feszültség=400V, áramfelvétel=4,1 A, P1=2,01 kW, P2=1,5 kW, Pneumatikus szintérzékelővel, visszafolyás-gátlóval, tolózárral, nadrágidommal, mikroprocesszoros vezérléssel. Súly: 290 kg, szivattyú védelem IP 68, vezérlés védelem IP 54

0175.06.75

ACO MULI® Pro 2.2 VA duo automata kompakt átemelő berendezés fekália tartalmú szennyvízre rozsdamentes acél tartállyal (365 l). Szivattyú: 2 db Feszültség=400V, áramfelvétel=5,2 A, P1=2,94 kW, P2=2,2 kW, Pneumatikus szintérzékelővel, visszafolyás-gátlóval, tolózárral, nadrágidommal, mikroprocesszoros vezérléssel. Súly: 295 kg, szivattyú védelem IP 68, vezérlés védelem IP 54

0175.06.76

ACO MULI® Pro 2.3 VA duo automata kompakt átemelő berendezés fekália tartalmú szennyvízre rozsdamentes acél tartállyal (365 l). Szivattyú: 2 db Feszültség=400V, áramfelvétel=7,2 A, P1=3,87 kW, P2=3,0 kW, fordulatszám=3000/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, visszafolyás-gátlóval, tolózárral, nadrágidommal, mikroprocesszoros vezérléssel. Súly: 305 kg, szivattyú védelem IP 68, vezérlés védelem IP 54

0175.06.77

ACO MULI® Pro 2.4 VA duo automata kompakt átemelő berendezés fekália tartalmú szennyvízre rozsdamentes acél tartállyal (365 l). Szivattyú: 2 db Feszültség=400V, áramfelvétel=10,3 A, P1=5,1 kW, P2=4,0 kW, fordulatszám=3000/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, visszafolyás-gátlóval, tolózárral, nadrágidommal, mikroprocesszoros vezérléssel. Súly: 310 kg, szivattyú védelem IP 68, vezérlés védelem IP 54