0175.12.94

ACO MULI® Pro PE-V-15 duo parallel automata kompakt átemelő berendezés fekália tartalmú szennyvízre PE tartállyal (1040 l). Szivattyú: 2 db Feszültség=400V, áramfelvétel=4,1 A, P1=2,01 kW, P2=1,5 kW, fordulatszám=1450/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, visszafolyás-gátlóval, tolózárral, nadrágidommal, mikroprocesszoros vezérléssel. Súly: 210 kg, szivattyú védelem IP 68, vezérlés védelem IP 54

0175.12.95

ACO MULI® Pro PE-V-22 duo parallel automata kompakt átemelő berendezés fekália tartalmú szennyvízre PE tartállyal (1040 l). Szivattyú: 2 db Feszültség=400V, áramfelvétel=5,2 A, P1=2,94 kW, P2=2,2 kW, fordulatszám=3000/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, visszafolyás-gátlóval, tolózárral, nadrágidommal, mikroprocesszoros vezérléssel. Súly: 215 kg, szivattyú védelem IP 68, vezérlés védelem IP 54

0175.12.96

ACO MULI® Pro PE-V-30 duo parallel automata kompakt átemelő berendezés fekália tartalmú szennyvízre PE tartállyal (1040 l). Szivattyú: 2 db Feszültség=400V, áramfelvétel=7,2 A, P1=3,87 kW, P2=3,0 kW, fordulatszám=3000/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, visszafolyás-gátlóval, tolózárral, nadrágidommal, mikroprocesszoros vezérléssel. Súly: 225 kg, szivattyú védelem IP 68, vezérlés védelem IP 54

0175.12.97

ACO MULI® Pro PE-V-40 duo parallel automata kompakt átemelő berendezés fekália tartalmú szennyvízre PE tartállyal (1040 l). Szivattyú: 2 db Feszültség=400V, áramfelvétel=10,3 A, P1=5,1 kW, P2=4,0 kW, fordulatszám=3000/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, visszafolyás-gátlóval, tolózárral, nadrágidommal, mikroprocesszoros vezérléssel. Súly: 230 kg, szivattyú védelem IP 68, vezérlés védelem IP 54