620511

ACO SINKAMAT-K1 kompakt kisátemelő berendezés, fekáliamentes házi szennyvízhez. PP tartály, teljes térfogat 26 L. Hozzáfolyási csatl: 1 db DN40, 1 db DN50, 1db DN25 mosógépcsatlakozás. 1db  Szivattyú: egyfázisú 230V, 0,13 kW (P2), 2800 U/perc, beépített úszókapcsolóval, IP68 védelem.

620512

ACO SINKAMAT-K2 kompakt kisátemelő berendezés, fekáliamentes házi szennyvízhez. PP tartály, teljes térfogat 26 L. Hozzáfolyási csatl: 1 db DN40, 1 db DN50, 1db DN25 mosógépcsatlakozás. 1db  Szivattyú: egyfázisú 230V, 0,43 kW (P2), 2800 U/perc, beépített úszókapcsolóval, IP68 védelem.

620513

ACO SINKAMAT-KD1 kompakt kisátemelő berendezés, fekáliamentes házi szennyvízhez. PP tartály, teljes térfogat 26 L. Hozzáfolyási csatl: 1 db DN40, 1 db DN50, 1db DN25 mosógépcsatlakozás. 1db  Szivattyú: egyfázisú 230V, 0,13 kW (P2), 2800 U/perc, beépített úszókapcsolóval, IP68 védelem. Vízlágyító berendezések után köthető.

620514

ACO SINKAMAT-KD2 kompakt kisátemelő berendezés, fekáliamentes házi szennyvízhez. PP tartály, teljes térfogat 26 L. Hozzáfolyási csatl: 1 db DN40, 1 db DN50, 1db DN25 mosógépcsatlakozás. 1db  Szivattyú: egyfázisú 230V, 0,43 kW (P2), 2800 U/perc, beépített úszókapcsolóval, IP68 védelem. Vízlágyító berendezések után köthető.